2nd8.                                             Interrogation écrite.                              Durée : 1h.

Exercice n°1: Signaux périodiques en médecine. (6 points).

Le document ci-dessous représente un électro-cardiogramme.

1) Pourquoi le signal est-il périodique ?

2) Calculer la période T des battements de ce coeur et l’exprimer en seconde.

3) Quelle est la fréquence f cardiaque mesurée ?

4) Quel est le rythme cardiaque exprimé en battements par minute ?

5) Quelle est l’amplitude Umax de ce signal ?

Exercice 2: Le sonar. (8points).

Un sonar utilise un émetteur-récepteur qui envoie de brèves impulsions d’ondes de fréquence 40 kHz. La vitesse de propagation de ces ondes dans l’eau de mer est égale à 1 500 m.s-1.

- Quelle est la nature des ondes utilisées par le sonar. Justifier.

- Ce type d’onde se propagerait-il plus vite, moins vite ou à la même vitesse dans l’air ?

Le sonar reçoit un signal réfléchi 0,53 s après l’émission.

- A quelle distance se trouve-t-il de l’obstacle ?

- Un banc de poissons peut-il être détecté par cette technique :

- La nuit ?

- Par temps de brouillard ?

- Derrière un gros rocher ?

- A plusieurs centaines de kilomètres de distance ?

5. Pour quelle technique de diagnostic médical un tel type d’onde est-il utilisé ?

#### Exercice 3 : Echographie. (6 points).

Une sonde envoie des ondes (voir schéma ci-dessous, qui n’est pas à l’échelle) et le détecteur  reçoit 3 échos dont les durées entre l’émission  et la réception sont :

- Δt1 = 10 μs pour le signal P1,

- Δt2 = 160 μs pour le signal P2,

- Δt3 = 300 μs pour le signal P3.

- En détaillant le raisonnement, déterminer

la durée Δt mise par les ondes pour parcourir

l’hémisphère gauche. En déduire la largeur L

de cet hémisphère.

- Mêmes questions pour l’hémisphère droit

(ne donner que les résultats).

- Que peut-on en conclure ?

2nd 8.

Correction.

Exercice 1 :Signaux périodiques en médecine (5 points)

1) Le signal est périodique car un même motif se répète à intervalle de temps régulier.

2) Entre deux grands pics consécutifs on mesure 4,0 cm.

Or 1,0 cm ↔ 200 ms donc T = 4,0 .200 = 800 ms = 0,800 s.

3)

4) La fréquence f indique le nombre de battements par seconde. Donc le rythme cardiaque en battements par minute est :

1,25 x 60 = 75 battements par minute.

5) Amplitude maximale, mesurée entre le niveau de référence et le haut d’un grand pic : on mesure 2,4 cm et comme 1,0 cm ↔ 10 mV on a : Umax = 2,4 . 10 = 24 mV.

Exercice 2: Sonar. (5,5 points)

- Les ondes utilisées par le sonar sont des ondes sonores (type mécanique), ce sont des ondes ultrasonores.

- Ce type d’onde se propagerait moins vite dans l’air.

- La distance à laquelle se trouve l’obstacle se déduit de la formule suivante :

V = d / (t donc d = v x (t avec (t : durée d’un aller = 0,53 / 2.

Donc d = 1 500 x 0,53 / 2 = 398 m

- Un banc de poissons peut-il être détecté par cette technique :

- La nuit ? Oui les ondes ultrasonores se propagent dans le noir.

- Par temps de brouillard ? Oui, sous l’eau le brouillard n’intervient pas.

- Derrière un gros rocher ? Non, les ondes ultrasonores ne traversent pas un rocher.

- A plusieurs centaines de kilomètres de distance ? Non, les ondes seront amorties.

- La technique de diagnostic médical qui utilise des ondes ultrasonores est l’échographie.

#### Exercice 3 :Echographie.

1-Les durées indiquées correspondent au parcours aller-retour dans chaque cas donc t2 - t1 = 150 s correspond à la durée que les ondes mettent pour parcourir l’aller-retour dans l’hémisphère gauche donc t = 150 / 2 = 75,0 s pour parcourir l’hémisphère

L = v x t = 1500 x 75,0x10-6 = 0,113 m = 11,3 cm

2- t’ = (t3 - t2) / 2 = 140 / 2 = 70 s

L’ = v x t’ = 1500 x 70x10-6 = 0,105 m = 10,5 cm

3- L différent de L’, il y a donc une tumeur.

# Text boxes

Données :

- 1 s = 10-6 s

- Vitesse de propagation des ondes émisespar la sonde dans le cerveau : v = 1500 m.s-1

On peut mesurer, par échographie, la taille du cerveau pour diagnostiquer une éventuelle tumeur qui en changerait les dimensions (dans ce cas, les deux hémisphères auraient une largeur différente).