1/ CONFIGURATION PHYSIQUE

L’automate TSX MICRO est un automate modulaire qui reçoit selon les besoins des cartes :

Entrées / Sorties « Tout ou Rien »

Entrées / Sorties analogiques

Compteurs

Communication….

Le module de base comporte les emplacements pour les cartes, le processeur, la mémoire, l’alimentation.

2/ ADRESSAGE DES VARIABLES

Entrées (I) / Sorties (Q)   ex : %I1.11 ; %Q2.03

% ___ _______ . _______

Exemples :

Variables internes

%  _______  _______

## Bits systèmes

%S21 : Provoque l’initialisation du Grafcet

%S22 : Provoque la mise à zéro générale du Grafcet

%S23 : Provoque le figeage du Grafcet

## Mots associés aux étapes

%Xi : Etat de l’étape i

## Bits internes

%Mi : Permet de mémoriser des états intermédiaires durant l’exécution du programme

Exemples :

Etapes GRAFCET :X25 (37-10 : 96 ; 37-21/22 : 128) ; durée de l’étape : %X25.T

Temporisation : %TM 2 (0 à 63) ; fin de tempo : %TM2.Q ; valeur courante : %TM2.V

Compteur : %C12 (0 à 31) ; présélection : %C12.P ; valeur courante : %C12.V

Bits internes : %M105 (0 à 255) 			Bits système : %S9 (0 à 100)

Mots : %MW3

3/ BLOC DE VISUALISATION

Visualisation des Entrées/Sorties : sont à 1 dans ce cas :

%I1.5 , %I1.15 , %Q2.1 , %Q2.10

%I3.12 , %Q4.12

%I5.0 , %I5.9 , %Q6.3

4/ EXERCICES : donner les entrées et les sorties qui sont à 1 dans les différents cas.

Entrées à 1 :	 …………………………………………………………………………………………………………

Sorties à 1 :	………………………………………………………………………………………………………….

Entrées à 1 :	 …………………………………………………………………………………………………………

Sorties à 1 :	………………………………………………………………………………………………………….

Entrées à 1 :	 …………………………………………………………………………………………………………

Sorties à 1 :	………………………………………………………………………………………………………….

Entrées à 1 :	 …………………………………………………………………………………………………………

Sorties à 1 :	………………………………………………………………………………………………………….

5/ STRUCTURE DU PROGRAMME

Le logiciel de programmation PL7-Micro permet de programmer les automates TSX-37.

Différents langages sont possibles :

Le choix est effectué lors du choix de l’automate cible lors de l’ouverture du module ou lors de la création des transitions.

Langage graphique LADDER (à contacts LD) : transcription de schéma à relais, adapté au traitement combinatoire. Il offre les symboles de base : contacts, bobines, blocs fonctions.

Langage booléen (liste d’instructions IL) :	     Langage graphique GRAFCET (G7) :

adapté au traitements combinatoire.

6/ EXECUTION DU PROGRAMME

Cycle de fonctionnement de l’automate

#### TSX 37-05

#### TSX 37-08

#### TSX 37-10

#### TSX 37-21/22

# Text boxes

# Variable

Type

I , Q

Emplacement 1 à 10

Voie 00 à 15

Numéro

RUN : marche / arrêt de l’automate

TER : trafic sur la prise terminal

I/0 : défaut d’entrées/sorties (voie ou module)

ERR : défaut du processeur ou de l’application

BAT : défaut ou absence de la pile

DIAG : le bouton permet

Par impulsion de visualiser les E/S du bac d’extension

Par appui long de visualiser les défauts

# Variable

Type

8 sorties :

%Q7.0 à %Q7.7

16 entrées :

%I3.0 à %I3.15

12 sorties :

%Q4.0 à %Q4.11

16 entrées :

%I5.0 à %I5.15

12 sorties :

%Q6.0 à %Q6.11

16 entrées :

%I1.0 à %I1.15

12 sorties :

%Q2.0 à %Q2.11

16 entrées :

%I1.0 à %I1.15

12 sorties :

%Q2.0 à %Q2.11

12 entrées :

%I3.0 à %I3.11

2 sorties analogiques :

%Q4.0 à %Q4.1

permettant de représenter graphiquement et de façon structurée le fonctionnement d’un automatisme séquentiel.

### Traitement interne

Surveillance automate

Mise à jour horodateur

Mise à jour des voyants

### Acquisition des entrées

Ecriture en mémoire de l’état des entrées

### Traitement du programme

Exécution du prg utilisateur

### Mise à jour des sorties

Mise à 1 des sorties selon le programme

RUN

STOP

16E

16E

12S

12S

12S

12S

16E

16E

12S

12S

16E

16E

12S

12S

16E

16E

8S

12E

12S

16E

12E

12E

12S

16E

1 Un bac de base à 3 emplacements disponibles.

2 Un emplacement réservé à un module au format standard.

3 Un bloc de visualisation centralisée.

4 Une prise terminal repérée TER.

5 Une prise de dialogue opérateur repérée AUX.

6 Un emplacement pour une carte d’extension mémoire.

7 Une trappe d’accès aux bornes d’alimentation.

8 Un emplacement pour un coupleur de communication.

9 Des connecteurs pour les fonctions analogiques et comptages.

10 Un bouton de réinitialisation.

11 Un voyant de présence de tension à 24V.

12 Des bornes d’alimentation protégées.

13 Une borne de masse.

14 Des connecteurs de raccordement à l’automate de base.

15 Un mini bac d’extension à 2 emplacements.

10

14                         13    12

15                      11